IPSec
Motivation
Architektur
Paketsicherheit
Sicherheitsrichtlinien
Schlüsselaustausch

---
Motivation
Anwendung
Anwendung
Netzwerk-
Stack
Netzwerk-
Stack
Netz
Anwendung
Anwendung
Netzwerk-
Stack
Netzwerk-
Stack
auf Anwendungsebene
auf Netzwerkebene

---
Motivation
Sicherheitsmerkmale in Anwendung
  - Netzwerksubsystem einfacher
  - applikationsspezifische Authentisierung, Schlüssel etc.
  - muss Netz als „black box“ betrachten
  - Hardware-Assist schwierig
Sicherheitsmerkmale in Netzwerksubsystem
  - komplexes Netzwerksubsystem
  - anwendungsunabhängige Sicherheit; ggf. Verhandlung mit Anwendung
  - Hardware-Assist leicht

---
Motivation
z.B. Anwendung möchte Daten vertraulich übertragen
Verschlüsselung erforderlich?
bei a) wohl besser schon; bei b) ziemlich überflüssig
Crossover-Kabel in meinem Zimmer
b)
Internet
a)
ganz viele Router, die ich nicht kenne

---
Motivation
Unterscheidung zwischen a) und b) erfordert
Topologie des Netzes zu kennen. Anwendung kennt
diese nicht, die Netzwerkschicht schon.
Crossover-Kabel in meinem Zimmer
b)
Internet
a)
ganz viele Router, die ich nicht kenne

---
Motivation
Grund-Ideen:
Administrator/Anwendungen können Sicherheitsanforderungen spezifizieren
Netzwerkschicht stellt Sicherheitsmechanismen bereit
Administrator stellt Sicherheitsrichtlinien auf
  - definiert, wie Anforderungen durch Mechanismen erfüllt werden

---
Motivation
Richtlinie, z.B.:
„vertrauliche“ Daten nur verschlüsselt über Internet
„vertrauliche“ Daten im lokalen Netz unverschlüsselt
Daten als „vertraulich“ klassifiziert
a)
Internet
ganz viele Router, die ich nicht kenne
b)
Crossover-Kabel in meinem Zimmer

---
1 IPSec Architektur
Host
Host
ohne IPSec
Anwendung
Anwendung
Network Stack
Network Stack

---
1 IPSec Architektur
Internet Key Exchange D
verwaltet Transport-SAs
(erzeugen, löschen), tauscht
Schlüssel aus
Host
Host
Anwendung
Anwendung
Security Associations DB
speichert Parameter
für etablierte Sicherheits-
beziehungen (z.B. Schlüssel)
Network Stack
Network Stack
IPSec Layer
IPSec Layer
Security Policy DB
bestimmt, welche
Sicherheitsmerkmale
erforderlich sind
Network Layer
Network Layer
SAD
SAD
SPD
SPD
IKEd
IKEd
SAD
SAD

---
1 IPSec Architektur
Sicherheit des Kommunikationskanals
  - Vertraulichkeit, Authenzität, Integrität
Richtliniendatenbank
Umsetzung der Richtlinien
  - Sicherheitsattribute ermitteln
  - Kommunikationspartner authentisieren, Schlüsselaustausch
  - Sicherheitsassoziationen managen

---
1 IPSec Architektur
Szenarien
Internet

---
1 IPSec Architektur
Szenarien
im lokalen Netz ohne Verschlüsselung vertraulich
Internet

---
1 IPSec Architektur
Szenarien
Verschlüsselung durch Security Gateway
Internet

---
1 IPSec Architektur
Szenarien
unter Sicherheitsaspekten besser: Ende zu Ende
Internet

---
2 IPSec Paketsicherheit
IP-IP-Tunnel
IPv4
src address, dst address
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA
IPv4
src address, dst address
UDP
src port, dst port
DATA
IPv4
src address, dst address
IPv4
src address, dst address
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA
IPv4
src address, dst address
IPv6
src address, dst address
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA
IPv4
src address, dst address
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA

---
2 IPSec Paketsicherheit
Neue Payload-Typen:
Encapsulated Security Payload
Authentication Header
IPv4
src address, dst address
ESP
spi, seq#, authenticator
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA
IPv4
src address, dst address
AH
spi, seq#, authenticator
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA
IPv4
src address, dst address
AH
spi, seq#, authenticator
ESP
spi, seq#, authenticator
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA
IPv4
src address, dst address
TCP
src port, dst port
seq#, ack#, wsize, flags
DATA
IPv4
src address, dst address
UDP
src port, dst port
DATA

---
2 IPSec Paketsicherheit
"normales" IP-Paket
IP Header
IPv4 Header
payload data (e.g. TCP)
...
version/length
TOS
total length
identification
flags/fragment offset
TTL
protocol
header checksum
source IP
destination IP

---
2 IPSec Paketsicherheit
ESP-Paketformat
IP Header
IPv4 Header
security parameters index
ESP Header
replay sequence number
initialization vector (CBC-mode encryption)*
...
payload data (e.g. TCP)
...
(padding)...*
pad length
protocol
authentication data*
...
version/length
TOS
total length
identification
flags/fragment offset
TTL
protocol
header checksum
source IP
destination IP
verschlüsselt
authentisiert

---
2 IPSec Paketsicherheit
AH-Paketformat
IP Header
AH Header
authentisiert
IPv4 Header
version/length
TOS
total length
identification
flags/fragment offset
TTL
protocol
header checksum
source IP
destination IP
security parameters index
replay sequence number
payload data (e.g. TCP)
protocol
auth. length
0
authentication data
...
=0
=0
=0
=0
=0
zur Berechnung des Authentikators werden veränderbare Felder auf 0 gesetzt

---
IP Header
IPv4 Header
AH Header
ESP Header
version/length
TOS
total length
identification
flags/fragment offset
TTL
protocol
header checksum
source IP
destination IP
security parameters index
replay sequence number
payload data (e.g. TCP)
...
(padding)...*
pad length
protocol
initialization vector (CBC-mode encryption)*
...
verschlüsselt
security parameters index
replay sequence number
protocol
auth. length
0
authentication data
...
authentisiert

---
IP Header
"Tunnel mode"
ESP Header
innerer
IP Header
payload data (e.g. TCP)
...
(padding)...*
pad length
protocol
authentication data*
...
IPv4 Header
version/length
TOS
total length
identification
flags/fragment offset
TTL
protocol
header checksum
source IP
destination IP
security parameters index
replay sequence number
initialization vector (CBC-mode encryption)*
...
verschlüsselt
authentisiert
IPv4 Header
version/length
TOS
total length
identification
flags/fragment offset
TTL
protocol
header checksum
source IP
destination IP

---
2 IPSec Paketsicherheit
übliche Praxis
"Tunnel mode": nur ESP-Header (mit Auth.)
Transport mode: ESP (ohne Auth.) + AH
  - zwei separate SAs erforderlich!
Security gateways: meistens "Tunnel mode"
  - es ist problemlos möglich, transport mode zu verwenden
  - manchmal Verschleierung der "inneren IP" erwünscht

---
2 IPSec Paketsicherheit
Security Associations Database
Tupel (src, dst, Protokoll, SPI) definiert Assoziation
Tabelle enthält zu jeder Assoziation auszuführende Aktionen (Chiffre, Authentisierung etc.)
weitere Informationen könnten an SA gekoppelt sein (z.B. Nutzeridentität, Security Label)
139.20.16.62, 139.20.16.55, ESP, 260
DES-CBC key=0xabc129ef9cde3f76, HMAC-SHA1 key=...
139.20.16.62, 157.11.9.201, AH, 537
HMAC-SHA1 key=...
139.20.16.62, 139.20.16.55, ESP, 932
AES-CBC key=..., HMAC-MD5 key=...
139.20.16.62, 139.20.16.55, AH, 260
DES-CBC-MAC key=...
139.20.16.62, 139.20.16.55, ESP, 261
AES-CBC key=...

---
2 IPSec Paketsicherheit
Security Associations Database
theoretisch machbar:
  - weitere Informationen an SA sein (z.B. Identität von Kommunikationspartnern, Security Labels)
  - Authentisierung "out-of-band"
  - Multi-User-Systeme: SA pro Nutzer
praktische Hürden
  - IKE ungeeignet
  - SA-Attribute an Applikation übergeben

---
3 Sicherheitsrichtlinien
Security Policy Database (SPD)
Spezifikation, welcher Typ von Kommunikationsverbindung welche Sicherheitsmerkmale aufweisen muss
Vergleichbar mit Routing-Tabelle
  - Implementierungsabhängig, nicht in Standard spezifiziert
  - in "primitiven" Implementierungen (z.b. VPN Client): "auf alle Daten anwenden"
  - meist aber feinere Granularität, z.B.
    - Ports
    - Applikationswünsche
    - MAC labels

---
3 Sicherheitsrichtlinien
1.1.1.2
1.1.2.2
Internet
1.1.1.3
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.1.4

---
3 Sicherheitsrichtlinien
Security Policy Database
1.1.1.2
1.1.2.2
Internet
1.1.1.3
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.1.4

---
3 Sicherheitsrichtlinien
Security Policy Database
1.1.1.2 -> 1.1.2.*	esp
1.1.1.2
1.1.2.2
Internet
1.1.1.3
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.3
1. Pakete an alle Rechner 1.1.2.* verschlüsseln
1.1.2.4
1.1.1.4
spdadd 1.1.1.2 1.1.2.0/24 any -P out ipsec esp/transport//require
unidirektional!

---
3 Sicherheitsrichtlinien
Security Policy Database
1.1.1.2 -> 1.1.2.*	esp
1.1.2.* -> 1.1.1.2	esp
1.1.1.2
1.1.2.2
Internet
1.1.1.3
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.3
2. von Rechnern 1.1.2.* nur verschlüsselte
Pakete empfangen
1.1.2.4
1.1.1.4
spdadd 1.1.2.0/24 1.1.1.2 any -P in ipsec esp/transport//require

---
3 Sicherheitsrichtlinien
Security Policy Database
1.1.1.2 -> 1.1.2.*	esp
1.1.2.* -> 1.1.1.2	esp
1.1.1.2 -> 1.1.1.*	-
1.1.1.* -> 1.1.1.2	-
1.1.1.2
1.1.2.2
Internet
1.1.1.3
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.3
3. im lokalen Netz nicht verschlüsseln
1.1.2.4
1.1.1.4
spdadd 1.1.1.2 1.1.1.0/24 any -P out none

---
3 Sicherheitsrichtlinien
Security Policy Database
1.1.1.2 -> 1.1.2.*	esp
1.1.2.* -> 1.1.1.2	esp
1.1.1.2 -> 1.1.1.*	-
1.1.1.* -> 1.1.1.2	-
1.1.1.2 -> *.*.*.*	-/esp
*.*.*.* -> 1.1.1.2	-/esp
1.1.1.2
1.1.2.2
Internet
1.1.1.3
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.3
4. Rest des Internet: nicht verschlüsseln (es sei
denn SA verfügbar, z.B. von Partner initiiert)
1.1.2.4
1.1.1.4
spdadd 1.1.1.2 0.0.0.0/0 any -P out ipsec esp/transport//use

---
3 Sicherheitsrichtlinien
Management von Sicherheitsrichtlinien in komplexem Netz nicht-trivial
  - Konsistenz
  - dynamisches Routing
    - SPD korrespondiert zu Topologieinformation
    - was, wenn Routing sich ändert?
  - Automatische Verteilung im Netz?
  - deswegen leider meistens doch Security Gateways :(

---
4 Schlüsselaustausch
IPSec Paketsicherheit setzt etablierte IPSec-SAs voraus
Management der SAs in separatem Protokoll
  - meist als separater Systemdienst implementiert
Mehrere Kandidaten
  - Internet Key Exchange v1 (am weitesten verbreitet)
  - Internet Key Exchange v2 (noch rar)
  - KINK (experimentell)

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Host
Host
Anwendung
Anwendung
Network Stack
Network Stack
IPSec Layer
IPSec Layer
Network Layer
Network Layer
SAD
SAD
SPD
SPD
IKEd
IKEd
SAD
SAD

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Host
Host
Anwendung
Anwendung
Network Stack
Network Stack
IPSec Layer
IPSec Layer
Network Layer
Network Layer
SAD
SAD
SPD
SPD
IKEd
IKEd
SAD
SAD

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Austausch in zwei Phasen
IKEd
IKEd
IKE-
SAD
IKE-
SAD
IPSec Layer
IPSec Layer
IPSec-
SAD
IPSec-
SAD

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Phase 1: IKE-SA etablieren
  - beide IKE-Daemons authentisieren sich gegenseitig
  - etablieren sicheren Kommunikationskanal
IKEd
IKEd
IKE-
SAD
IKE-
SAD
IPSec Layer
IPSec Layer
IPSec-
SAD
IPSec-
SAD

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
gesamte weitere Kommunikation über diesen etablierten Kanal
IKEd
IKEd
IKE-
SAD
IKE-
SAD
IPSec Layer
IPSec Layer
IPSec-
SAD
IPSec-
SAD

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Phase 2: Daten für IPSec-SA austauschen
  - Identität des Gegenübers ist gesichert
  - Schlüssel generieren und an IPSec-Layer übertragen
IKEd
IKEd
IKE-
SAD
IKE-
SAD
IPSec Layer
IPSec Layer
IPSec-
SAD
IPSec-
SAD

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
IPSec-SA wird in Phase 2 etabliert
IKEd
IKEd
IKE-
SAD
IKE-
SAD
IPSec Layer
IPSec Layer
IPSec-
SAD
IPSec-
SAD

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Nachrichtenaustausch (Main mode)
Initiator
Responder
Hinweis: Nachrichteninhalte leicht vereinfacht dargestellt; bitte RFC lesen!
SA Proposal
SA Proposal
DH Exchange
DH Exchange
Authentication
Authentication

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Vorschlag, eine SA zu etablieren
Parameter werden ausgehandelt
  - verfügbare Algorithmen
  - gewünschte Authentisierung
genauer Inhalt nachfolgender Pakete von Authentisierungsmethode abhängig
Initiator
Responder
SA Proposal
SA Proposal

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Ci
Ni
KEi
Cr
Nr
KEr
Ci
Cr
immer: beide Parteien generieren folgende Daten, aus denen Schlüssel berechnet wird:
  - Cookie: identifiziert gleichzeitig SA Proposal
  - Nonce: Zufallszahl; gleichzeitig Schutz gegen Replay
  - zwei Werte für Diffie-Hellman-Austausch
Initiator
Responder
SA Proposal
SA Proposal

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
z.B. digitale Signaturen
Initiator (Alice)
Responder (Bob)
Ni
KEi
Nr
KEr
IDi
SIGi
SIGr
IDr
wenn Alice Ni Nr KEi KEr IDi mit privatem Signaturschlüssel signiert,
dann kann Bob verifizieren, dass Alice am Austausch beteiligt war,
und umgekehrt
DH Exchange
DH Exchange
Authentication
Authentication

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
z.B. public-Key-Kryptographie
Initiator (Alice)
Responder (Bob)
IDi
Ni
KEi
IDr
Nr
KEr
HASHi
HASHr
wenn Alice Ni mit Bobs öffentlichem Schlüssel verschlüsselt,
dann kann nur Bob Ni lesen (entsprechend für Bob)
nur Alice und Bob können korrekten Hash über KEi KEr Ci Cr Ni Nr
berechnen
DH Exchange
DH Exchange
Authentication
Authentication

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
z.B. vorher bekannter geheimen Schlüssel (PSK)
Initiator (Alice)
Responder (Bob)
Ni
KEi
Nr
KEr
IDi
HASHi
HASHr
IDr
nur Alice und Bob können korrekten Hash über Ci Cr Ni Nr PSK berechnen
Hashes und Identitäten durch Sitzungsschlüssel geschützt übertragen
wichtig für späteres Verständnis: Alice muss HASHi berechnen, bevor Sie Identifizierung IDr von Bob erhalten hat!
DH Exchange
DH Exchange
PSK
PSK
Authentication
Authentication

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Schlüsselmaterial:
gemeinsame Sitzungsschlüssel wird erzeugt; für weitere Kommunikation verwendet
  - Verwendung des Schlüsselmaterials von Authentisierungsmethode abhängig
Aggressive mode Variante des Austauschs
  - weniger Nachrichten
  - anfälliger für DoS-Angriffe
  - Identität
Ni
KE
Nr
Ci
Cr

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Phase 2: In etabliertem sicheren Kanal Material für IPSec-SAs Austauschen
Initiator (Alice)
Responder (Bob)
Ni
Nr

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
optional: weiterer DH-Austausch (PFS)
Initiator (Alice)
Responder (Bob)
KEi
Ni
Nr
KEr

---
4 Schlüsselaustausch
4.1 IKEv1
Public-Key-Kryptographie in IKE erfordert PKI
IKE erlaubt Übertragung von Zertifikaten in Phase 1
  - Schlüssel müssen nicht mehr an alle IKE-Instanzen verteilt werden
  - Schlüssel vertrauen, wenn Zertifikat durch vertrauenswürdige Zertifizierungsinstanz signiert ist
  - "nur noch" Vertrauensbeziehungen zu Zertifizierungsinstanz herstellen

---
4 Schlüsselaustausch
4.2 XAUTH
insbesondere von Cisco forciert, um "legacy authentication systems" zu integrieren
  - Zertifikate manchen zu umständlich
  - "preshared key": vor Schlüsselermittlung nur IP-Adresse von Partner bekannt
    - "Auswahl" von Key nur anhand IP – was ist mit DHCP?
  - "nachträgliche" Nutzerauthentisierung in zusätzlicher Phase zwischen Phase 1 und Phase 2

---
4 Schlüsselaustausch
4.2 XAUTH
Initiator (Alice)
Responder (Bob)
Ni
KEi
Nr
KEr
IDi
HASHi
HASHr
IDr
username
password
Oops....
DH Exchange
DH Exchange
PSK
PSK
Authentication
Authentication
XAUTH
XAUTH

---
Ende